## Slide 1
研究生课程
数字图像处理
Digital Image Processing

## Slide 2
图像增强功能相似，图像复原目的改善图像质量：
图像增强主要是一个主观过程，不考虑图像是如何退化的，而是试图采用各种技术来增强图像的视觉效果。
图像增强可以不顾增强后的图像是否失真，图像复原是一个客观过程，需要知道图像退化的机制和过程等先验知识。
图像增强被认为是一种对比度拉伸，提供给用户喜欢接收的图像；而图像复原技术追求复原原始图像的最优估值。图像复原技术可以使用空间域或频率域滤波器实现。
图像复原与重建

## Slide 3
退化是指由于成像系统各种因素的影响，使得图像质量降低
引起图像退化的原因
透镜像差/色差
聚焦不准(失焦，限制了图像锐度)
模糊(限制频谱宽度)
抖动(机械、电子)
噪声(是一个统计过程)
图像复原与重建

## Slide 4
非线性退化 空间模糊退化 平移退化 叠加随机噪声退化
常见的4种退化现象的物理模型
图像复原与重建

## Slide 5
图像复原与重建
成像模糊 复原后结果
运动成像模糊 复原后结果
图像退化举例

## Slide 6
图像复原与重建
图像退化举例

## Slide 7
原始图像
模糊图像
抖动模糊图像
图像退化举例
图像复原与重建

## Slide 8
图像增强功能相似，图像复原目的改善图像质量：
图像复原可以看作图像退化的逆过程，是将图像退化的过程加以估计，建立退化的数学模型后，补偿退化过程造成的失真。
在图像退化确知的情况下，图像退化的逆过程是有可能进行的。但实际情况经常是退化过程并不知晓，这种复原称为盲目复原。图像模糊的同时，噪声和干扰也会同时存在，这也为复原带来了困难和不确定性。
图像复原与重建

## Slide 9
5.1 图像退化/复原过程的模型
f (x,y)表示一幅输入图像
g(x,y)是 f (x,y)产生的一幅退化图像
H表示退化(Degradation)函数
 (x, y )表示外加噪声。给定g(x,y)，H和 (x, y ),怎样获得关于原始图像的近似估计
图像复原与重建

## Slide 10
并可以表示为：
简化模型
5.1 图像退化/复原过程的模型
图像复原与重建

## Slide 11
噪声主要来源于图像的获取和传输过程中
图像获取的数字化过程，如图像传感器的质量和环境条件
图像传输过程中传输信道的噪声干扰，如通过无线网络传输的图像会受到光或其它大气因素的干扰
5.2 噪声模型
图像复原与重建

## Slide 12
噪声的频率特性：是傅里叶频域中噪声的频率内容(实际上是电磁波谱的干扰)例如噪声是傅里叶谱常量，噪声在空间中展示为白噪声(与光学现象的物理特性有关)。
噪声与空间坐标无关性；
噪声与图像像素无关性；
图像复原与重建
5.2 噪声模型

## Slide 13
常见的噪声
高斯噪声
瑞利噪声
伽马(爱尔兰)噪声
指数分布噪声
均匀分布噪声
脉冲噪声(椒盐噪声)
图像复原与重建
5.2 噪声模型

## Slide 14
1)高斯噪声：
一种源于电子电路噪声和由低照明度或高温带来的传感器噪声。高斯噪声也称为正态分布噪声，是白噪声的特例
其中，高斯随机变量z 表示灰度值；μ表示z 的平均值或期望值；σ表示z 的标准差，而标准差的平方σ2 称为z 的方差。z的值有70%落在[(-),(+)] 范围内，有95%落在[(-2),(+2)] 范围内。
图像复原与重建
5.2 噪声模型

## Slide 15
图像复原与重建
5.2 噪声模型
1)高斯噪声：
其中，高斯随机变量z 表示灰度值；μ表示z 的平均值或期望值；σ表示z 的标准差，而标准差的平方σ2 称为z 的方差。z的值有70%落在[(-),(+)] 范围内，有95%落在[(-2),(+2)] 范围内。

## Slide 16
2) 瑞利噪声：深度成像、超声波图像时产生的噪声
概率密度的均值和方差分别为：
5.2 噪声模型
图像复原与重建

## Slide 17
3)爱尔兰 (伽马)噪声：
z  a
z  a
概率密度的均值和方差分别为：
5.2 噪声模型
图像复原与重建

## Slide 18
4)指数分布噪声
指数分布的PDF是当b=1时爱尔兰分布的特殊情况
概率密度的均值和方差分别为：
图像复原与重建
5.2 噪声模型

## Slide 19
概率密度的期望值和方差分别为：
5)均匀分布噪声
图像复原与重建
5.2 噪声模型

## Slide 20
6)噪声脉冲：正的或负的，一般假设为a 和b 。都是“饱和”值的双极性脉冲噪声也称椒盐噪声：
图像复原与重建
5.2 噪声模型

## Slide 21
如果pa或pb为零，则脉冲噪声称为单极脉冲
如果pa或pb均不为零，则脉冲噪声称为双极脉冲噪声或椒盐噪声
如果b>a，灰度b 的值在图像中将显示一个亮点，而灰度a 的值在图像中将显示一个暗点
图像复原与重建
5.2 噪声模型
6)噪声脉冲

## Slide 22
几种噪声的运用
高斯噪声源于电子电路噪声和由低照明度或高温带来的传感器噪声
瑞利噪声对分布在图像范围内特征化噪声有用
伽马分布和指数分布用于激光成像噪声
均匀密度分布作为模拟随机数产生器的基础
脉冲噪声用于成像中的短暂停留中，如错误的开关操作
图像复原与重建
5.2 噪声模型

## Slide 23
高斯噪声 瑞利噪声 gamma
原图
指数噪声 均匀分布噪声 椒盐噪声
图像复原与重建
5.2 噪声模型

## Slide 24
图像复原与重建
5.2 噪声模型
周期噪声是一种电感噪声，与特定频率相关的噪声，如果空间域中正弦波的振幅足够强，那么在该图像的谱中将看到图像中每个正弦波的脉冲对，例如下面的图像，对其进行傅里叶变换，即可在其频谱中看到该正弦波噪声。

## Slide 25
图像噪声的分类：按噪声信号与图像信号的相关性可以把噪声分为两类：加性噪声和乘性噪声
(1)加性噪声
图像在通过信道传输时，噪声一般与出现的图像信号无关，这种独立于图像信号的噪声称为加性噪声；含有这类噪声的图像一般表示为：
图像复原与重建
5.2 噪声模型

## Slide 26
(2)乘性噪声
噪声的幅值与图像本身的灰度(亮度)值有关，这种噪声称为乘性噪声；含有这类噪声的图像一般表示为：
红外图像：由于红外波的相互干涉作用，往往存在有散斑噪声，也即这种噪声在图像上呈斑点分布状。由于散斑噪声既包含乘性噪声的成分，也包含加性噪声的成分，
图像复原与重建
5.2 噪声模型

## Slide 27
实例分析：给图像叠加加性零均值的高斯噪声的方法—图像叠加加性零均值高斯噪声
① 取图像灰度值的标准差 ＞0。
② 对每一水平相邻的像素(x,y)、(x,y+1)产生一对位于[0,1]范围的独立的随机数r1,r2。
③ 计算
④ 计算
图像复原与重建

## Slide 28
计算
⑥ 跳转到③，直到扫描完所有像素为止。
图像复原与重建

## Slide 29
图像de信噪比
设g(x,y)是含有噪声的图像, f (x,y)是没有被噪声污染的图像，则图像的信噪比(signal-to-noise ratio, SNR)的定义为：
设信噪比的对数表示形式如下式所示，单位为分贝。
图像复原与重建

## Slide 30
当一幅图像中存在的唯一退化因素是噪声n(x,y)，并且噪声与图像不相关时，则在空间域中的退化图像就可以表示为：
在图像中仅存在噪声一种退化因素的情况下，图像的复原和图像的增强就几乎完全没有区别。
由于噪声项未知，所以无法从g(x,y)减去噪 声，因此选择空间滤波方法进行图像复原。
图像复原与重建
5.3 空间滤波

## Slide 31
空间滤波器
  一、均值滤波器
  算术均值滤波器1、几何均值滤波器2、谐波均值滤波器3、逆谐波均值滤波器4
  二、顺序统计滤波器
  中值滤波器5、最大值滤波器、最小值滤波器、中点滤波器6、修正后的阿尔法均值滤波器
  三、自适应滤波器
  自适应局部噪声消除滤波器、自适应中值滤波器
图像复原与重建

## Slide 32
频域滤波器
图像复原与重建
是首先进行某种变换，将图像从空间域转换到变换域，然后从频率上把噪声分为高中低频噪声，用这种变换域的方法就可以把不同频率的噪声分离，之后进行反变换将图像从变换域转换到原始空间域，最终达到去除图像噪声的目的。
傅里叶变换分析各种滤波器的频率特性，对于一幅图像来说在分析其频率特性时，它的边缘，突出部分以及颗粒噪声往往代表图像信号的高频分量，而大面积的图像背景区则代表图像信号的低频分量。因此，使用滤波的方法滤除其高频部分也就可以去除噪声，使得图像得到一定的平滑。

## Slide 33
基于频域的降噪方法
图像复原与重建
带阻滤波器：衰减一定频率范围内的信号。允许低于某个阈值或高于另一个阈值的频率通过。
带通滤波器：只允许特定频带内的信号通过，允许高于低阈值和低于高个阈值的频率通过。

## Slide 34
基于频域的降噪方法
图像复原与重建
高通滤波器：图像在变换加移动中心后，频谱图上从中间到外面，频率上依次是从低频到高频，因此把中间一小部分去掉，就相当于高通滤波器；
低通滤波器：低通滤波器就是把上述模板的1变成0，0变成1，相对于保留中间小部分，周围全部去掉；

## Slide 35
基于频域的降噪方法
图像复原与重建
陷波滤波器：滤波器可以在某一个频率点迅速衰减输入信号，以达到阻碍此频率信号通过的滤波效果。理想的陷波滤波器的频率响应特点是：要在消除的信号频率点其值等于零，而在其他频率处其值不为零且要等于1。

## Slide 36
基于频域的降噪方法
图像复原与重建
最佳陷波滤波器：一般能处理一个以上的干扰分量或者多个周期性的噪声，相比于其他的滤波方法，最佳陷波滤波可以最小化复原的估计值 的局部方差。
1、屏蔽干扰的主要成分，然后从被污染的图像中减去该模式的一个可变的加权部分。提取干扰模式中的主频率分量。空间域中的噪音的相对模式可由下式获得：

## Slide 37
基于频域的降噪方法
图像复原与重建
最佳陷波滤波器：
2.是从被污染的图像中减去该模式的一个可变的加权部分，其用公式表示为
其中 即为最佳陷波滤波的权重函数，我们可以通过下面两个公式进行计算。

## Slide 38
基于频域的降噪方法
图像复原与重建
最佳陷波滤波器：
  空间域转化将频域且图像居中,傅里叶变换后乘(-1)x+y
  通过观察频域图像，确定需要排除的频率成分，制作陷波带通滤波。 He(u,v)=kHnp(u,v)+c,为了方便，取k=1。
  卷积运算F(u,v)*He(u,v)
  滤波后图像的傅里叶反变换，在空间域显示噪声模式。
  受污染图像减去噪声模式的加权得到结果。

## Slide 39
设 f (x)是具有A个均匀采样值的一维离散函数，h(x)为具有C个均匀采样值的系统脉冲响应， g(x)是系统的输出函数。
当利用卷积计算 g(x)时，由A个样本表示的函数与由C个样本表示的另一个函数进行卷积将得到 A+C-1个样本序列。
离散退化模型
图像复原与重建
Notes: 卷积运算本质上就是先将一个函数翻转，然后进行滑动叠加。

## Slide 40
1. 一维离散退化模型
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
f e(x)
he(x)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
图像复原与重建

## Slide 41
由于离散卷积和离散傅里叶变换均是针对周期函数定义的，为了避免离散卷积的周期性序列之间发生相互重叠现象，必须对函数 和 进行周期性延拓，并取 M=A+C-1，则有：
1. 一维离散退化模型
图像复原与重建

## Slide 42
fe(x)和he(x)均成为周期长度为M的周期性离散函数，且它们两者的卷积为：
1. 一维离散退化模型
式2
式3
式4
图像复原与重建

## Slide 43
若设：
矩阵表示形式 ：
1. 一维离散退化模型
式5
式6
式7
图像复原与重建

## Slide 44
根据 he(x)的周期性可知有 he(x)=he(x+M)，所以可以将H进一步写成：
可以看出，矩阵H是一个循环矩阵。
1. 一维离散退化模型
式8
图像复原与重建

## Slide 45
设 f (x,y)具有A×B个均匀采样值，h(x,y)具有C×D个均匀采样值，把它们都周期性地延拓成 M×N个样本。即有：
2. 二维离散退化模型
式9
式10
图像复原与重建

## Slide 46
fe(x,y)和he(x,y)均成为在x和y方向上周期长度分别为M和N的二维周期性离散函数，且它们两者的卷积为：
2. 二维离散退化模型
式11
图像复原与重建

## Slide 47
噪声项n(x,y)也离散化，并周期性地延拓成M×N个样本，并记为ne(x,y)，则退化图像的二维离散模型就可以表示成：
3.图像的离散退化模型
式12
图像复原与重建

## Slide 48
进一步可以将表示成矩阵形式：
也即：
且：
式13
式14
式15
图像复原与重建

## Slide 49
图像复原分类方法：
按图像复原系统的控制方式：自动复原方法和交互式复原原方法；
按对图像复原是否外加约束条件：无约束复原方法和有约束复原方法；
按空间域处理和频率域处理方法的不同：空间域复原方法和频率域复原方法。
图像复原与重建

## Slide 50
由式13有：
当叠加噪声n无法知道时，显然可从g–Hf 获得n。由于g是已知的退化图像，所以如果取 为 f 的估计，就可使 在最小均方误差的意义下代替Hf，从而可把图像的复原问题看作是对 求下式的最小值：
也即求退化后的实际图像g与退化图像 的估值的模(范数)平方。这是典型的最小二乘方最佳估值问题。
1. 无约束的最小二乘方复原
式16
图像复原与重建

## Slide 51
对上式中原图像f 的估值 求偏导数，也即令：
∴
式17
给上式两端同乘以 得：
式18
1. 无约束的最小二乘方复原
图像复原与重建

## Slide 52
式19说明：当已知 H 时，便可由g 求出估f 的值 。
所以，图像复原的核心是求退化模型。
当图像矩阵的尺寸满足M=N，且H为满秩非奇异(即可逆)时，则有：
式18
式19
1. 无约束的最小二乘方复原
图像复原与重建

## Slide 53
有约束的最小二乘方复原方法需要知道噪声的模平方 ,能够证明， 能用噪声的均值 和方差 表示为：
可见，有约束的最小二乘方复原方法只需要知道噪声的均值和方差即可。
2. 有约束的最小二乘方复原方法
式20
图像复原与重建

## Slide 54
式21
下，使 为最小的原图像f 的最佳估计 的问题，是一个求极值的问题，使用拉格朗日乘数法来实现。
1)有约束复原一般表示方法
设对原图像施加某一线性运算Q ，求在约束条件
2. 有约束的最小二乘方复原方法
图像复原与重建

## Slide 55
利用拉格朗日乘数法构造一辅助函数：
令：
式22
式23
2. 有约束的最小二乘方复原方法
图像复原与重建

## Slide 56
设 ，并带入式23：
可得：
∴
式24
2. 有约束的最小二乘方复原方法
图像复原与重建

## Slide 57
由此可得复原步骤为：
① 选取一个r代入式24，把求得的 代入式21
{ }；
② 当结果大于 ，减小r，返回①；
③ 当结果小于 ，增加r，返回①；
④ 重复上述迭代过程，直到式21满足为止。
式24
2. 有约束的最小二乘方复原方法
图像复原与重建

## Slide 58
最大熵约束复原
信息熵一般地定义为：
式25
假设图像是非负和归一化的，则图像的熵可表示为(假设图像为方阵N×N)：
式26
2. 有约束的最小二乘方复原方法
图像复原与重建

## Slide 59
则最大熵图像复原问题可表述为在满足约束条件：
式27
下，求 使 为最大的的问题。
2. 有约束的最小二乘方复原方法
图像复原与重建

## Slide 60
为了求 ，利用拉格朗日乘数法作辅助函数：
式28
并令：
解之得
式29
将上式泰勒展开，并取前两项近似为：
式30
2. 有约束的最小二乘方复原方法
图像复原与重建

## Slide 61
根据式30，可得复原步骤为：
① 选取一个λ代入式30，把求得 的代入21式；
② 当结果大于 ，减小λ，返回①；
③ 当结果小于 ，增大λ，返回①；
④ 重复上述迭代，直到式21满足为止。
2. 有约束的最小二乘方复原方法
图像复原与重建

## Slide 62
在图像复原中，由于在通常情况下是无法得知原图像的本来面目的，所以复原后的图像只能是原图像的一种近似。其次，由于噪声具有随机性，这就使得模糊图像(被噪声污染了的图像)可能有无限多的可能情况，所以复原后的图像不具有唯一性，这称为图像复原的病态性。
2. 有约束的最小二乘方复原方法
图像复原与重建

## Slide 63
图像复原与重建
逆滤波
加法的逆运算是减法，乘法的逆运算的除法，微分的逆运算是不定积分)。那么卷积的逆运算是反卷积，将信号反转与滤波器系数求积和，反卷积的空间运算表现形式是什么样的？

## Slide 64
图像复原与重建
逆滤波
反卷积或者逆滤波，就是将退化函数去除的过程
必须知道精确的退化函数 。其次，如果退化函数含有0值或者极小值的话，会使得噪声项 变得极大。
逆滤波的问题点有两个：
1.退化函数 的推测。
2.尽可能的不让噪声项 影响画质。

## Slide 65
图像复原与重建
逆滤波
1.逆滤波的大气湍流模型
其中k值的增大，得到的图像越来越模糊

## Slide 66
图像复原与重建
逆滤波
2.运动模糊模型
其中T值是曝光时间，a,b分别是水平和垂直移动分量
运动模糊后图像的尺寸会变化，如果还是按照原图截取，会造成图像成分的损失，在复原图像时候效果不是太好，而且不知道导致效果不好的原因，是由于成分的缺失，还是噪声的干扰。所以，这里适当扩展图像的尺寸，以保留图像的所有成分

## Slide 67
图像复原与重建
逆滤波
3.wiener滤波
1)对于退化函数很小的点，相对而言常数K的值很大，其倒数 不会太大。
2)对于退化函数很小的点，相对而言常数K值很小，其倒数 基本保持不变。